附件

关于2021年委托第三方检测机构监测的内容

一、重点污染源监督性监测

（一）废气（采样+分析）

1、福州市闽侯县康恒再生能源有限公司

| 监测点位 | 监测、比对项目 | 采样、比对频率 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#烟囱排放口 （共1个点） | 固定污染源废气（共9项）：二噁英，颗粒物，汞及化合物，氮氧化物，锑、砷、铅、铬、铜、锰、镍及其化合物，镉、铊及其化合物（以Cd+Tl计），氯化氢，一氧化碳、二氧化硫；比对监测项目（9项）：氮氧化物、二氧化硫、烟尘、一氧化碳、氯化氢、含氧量、烟温、流速、烟气湿度 | 按照《污染源自动监测设备比对监测技术规定》要求 | 上半年1次（全指标监测） |

2、福建省固体废物处置有限公司

| 监测点位 | 监测、比对项目 | 采样、比对频率 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号焚烧炉设施出口 （共1个点） | 固废污染源废气（13项）：氮氧化物、二噁英、二氧化硫、氟化氢、铬、锡、锑、铜、锰及其化合物、汞及其化合物、林格曼黑度、氯化氢、铅及其化合物、砷、镍及其化合物、烟尘、一氧化碳、镉及其化合物；比对监测（8项）：氮氧化物、二氧化硫、含氧量、烟尘、烟温、流速、烟气湿度、氯化氢 | 按照《污染源自动监测设备比对监测技术规定》要求 | 上半年1次（全指标监测）；第4季度抽测（全指标监测） |

（备注：以上两家第四季度若只抽测1家，选抽中一家做，另外一家可不安排监测；若两家都没抽到，选做一家。具体抽测名单以上级文件为准。）

3、福州金牛水泥有限公司

| 监测点位 | 监测项目 | 采样频率 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口（共10个） | 颗粒物 | 3次/天 | 一年一次 |

4、福州炼石水泥有限公司

| 监测点位 | 监测项目 | 采样频率 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口（共5个） | 颗粒物 | 3次/天 | 一年一次 |

- 福建建华建材有限公司

| 监测点位 | 监测、比对项目 | 采样、比对频率 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉废气排放口（共1个点） | 固废污染源废气（5项）：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度、汞及其化合物；比对监测（7项）：氮氧化物、二氧化硫、含氧量、烟尘、烟温、流速、烟气湿度 | 按照《污染源自动监测设备比对监测技术规定》要求 | 上半年1次（全指标监测）；第4季度抽测（全指标监测） |

6、福建奔驰汽车有限公司（VOC企业）

| 监测点位 | 监测项目 | 采样频率 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口 （共3根） | 苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物 | 3次/天 | 每季度 |

7、东南（福建）汽车工业有限公司（VOC企业）

| 监测点位 | 监测项目 | 采样频率 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口 （共3根） | 苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物 | 3次/天 | 每季度 |

8、福建东碧汽车零件有限公司（VOC企业）

| 监测点位 | 监测项目 | 采样频率 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口 （共1根） | 苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物 | 3次/天 | 每季度 |

9、福建宝恒家具有限公司（VOC企业）

| 监测点位 | 监测项目 | 采样频率 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口 （共2根） | 苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物 | 3次/天 | 一年一次 |

10、福州东阳塑料制品有限公司（VOC企业）

| 监测点位 | 监测项目 | 采样频率 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口 （共2根）待定 | 苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物 | 3次/天 | 一年一次 |

- 废水（只送样）

| 监测 项目 | 总镍 | 阴离子表面活性剂 | 石油类 | 总铅 | 总锰 | 动植物油 | 总氮 | 总汞 | 烷基汞 | 总镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品 个数 | 56 | 108 | 256 | 104 | 24 | 152 | 192 | 64 | 36 | 80 |
| 监测 项目 | 总铬 | 六价铬 | 总砷 | 总锌 | 总有机炭 | 总铜 | 硒 | 挥发酚 | 氟化物 | —— |
| 样品 个数 | 68 | 128 | 76 | 84 | 4 | 92 | 28 | 28 | 28 | —— |

- 机动监测

- 委托样品送样分析及临时性监测：一年40家次。

2、具体监测次数以实际监测为准。

3、重点企业监测售后服务：①、监测数据异常时，需加密监测，确保数据真实有效。②、及时提供监测数据，确保我站数据上报。